## Slide 1: Partie FPGA
Équipement de test vidéo
11 Octobre 2020
Présentée par :
ABOUYAAQOUB Badr
BETTAHI EL Mehdi
M2 EEA SME
UE PGE
Année Universitaire: 2020/2021

## Slide 2: Répartition de la présentation
La carte de développement
La carte fille pour la démonstration HDMI/SDI
Protocol TMDS
EDID

## Slide 3: La carte de développement

## Slide 4
« LatticeECP3 Video Protocol Board - Revision C ou B»

## Slide 5
La famille FPGA LatticeECP3 ™ comprend de nombreuses fonctionnalités pour les applications vidéo.
Par exemple, et dans notre cas, DVI et HDMI peuvent être implémentées avec 16 canaux de SERDES / PCS intégrés.
La carte de protocole vidéo LatticeECP3 comprend une connexion de carte fille pour prendre en charge les applications pouvant être implémentées à l'aide de SERDES.
Cela peut être réalisé en utilisant la carte fille pour la démonstration HDMI/SDI : « HDMI Mezzanine Card »
16 Canaux de SERDES

## Slide 6: La carte fille pour la démonstration HDMI/SDI

## Slide 7
« HDMI Mezzanine Card»

## Slide 8
Cette connexion de carte fille comprend trois connecteurs pour les signaux d'un quad SERDES entier, les signaux de contrôle / d'état et les broches d'alimentation / masse.
Caractéristiques
• Prend en charge deux chemins d'entrée HDMI / DVI différents, avec ou sans l'égaliseur de câble
• Prend en charge la sortie HDMI / DVI avec le décalage de niveau TMDS
• Module de réception à fibre optique TOSLINK pour entrée audio S / PDIF
• En-têtes pour les commandes HPD, CEC et les signaux EDID
• Dispositifs de protection ESD pour les entrées HDMI / DVI et les sorties HDMI / DVI

## Slide 9
Bloque du diagramme fonctionnel de la HDMI Mezzanine

## Slide 10: Le Protocol TMDS

## Slide 11
TMDS signifie Transition Minimized Differential Signalisation. C'est une méthode pour transmettre des données numériques à haute vitesse. Il intègre un algorithme très unique et très intelligent qui réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et permet la récupération de l'horloge à des distances prodigieuses, jusqu'à 30 m à 1920x1200

## Slide 12
TMDS est un moyen de coder le signal pour le protéger de la dégradation lors de son déplacement sur la longueur du câble. TMDS ressemble beaucoup à RGBHV et ressemble beaucoup au monde analogique dans lequel nous vivons aujourd'hui, en ce sens qu'il utilise quatre canaux: rouge, vert, bleu et horloge.

## Slide 14: EDID

## Slide 15
EDID signifie « Extended Display Identification Data »
C’est un ensemble d’informations échangées entre la source et le diffuseur qui leur permettent de s’adapter l’un à l’autre.
Les informations principales qui transitent via l’EDID sont les suivantes :
  Type d'entrée vidéo
  Résolution vidéo disponible
  Taille horizontale et verticale
  Rapport hauteur-largeur (aspect ratio)
  Fonctionnalités prises en charge (3D par exemple)
  Caractéristiques de couleur
  Etc …